1

/Instytut Techniki Budowlanej [Būvniecības tehnoloģiju institūts] logotips/

TEHNISKAIS APSTIPRINĀJUMS ITB

AT-15-9031/2012

Plastmasas – metāla dībeļi

WKRĘT-MET-vispārējai izmantošanai

VARŠAVA

2

Šo tehnisko apstiprinājumu sagatavoja

/teksts poļu valodā/ (Tehnisko apstiprinājumu birojs)

inženierzinātņu doktors Vitolds MAKUĻSKIS [Witold MAKULSKI].

Vāka dizains: Eva Kosakovska [Ewa Kossakowska]

GW1

Tehniskā apstiprinājuma kopēšana atļauta tikai pilnā apjomā.

Sagatavots no dokumentu oriģināliem bez rediģēšanas.

© Autortiesības: Instytut Techniki Budowlanej [Būvniecības tehnoloģiju institūts]

Varšava 2013

ISBN 978-83-249-6404-8

/Instytut Techniki Budowlanej [Būvniecības tehnoloģiju institūts] logotips/

Dzial Wydawniczy, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerow 21, tel. 22 843 35 19

Formāts: pdf	/teksts poļu valodā/	Zam. 251/2013

3

/Instytut Techniki Budowlanej [Būvniecības tehnoloģiju institūts] logotips/

00-611 WARSZAWA | ul. FILTROWA 1 | tel. (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 | fakss: (48 22) 825 52 86

/teksts poļu valodā/

Sērija: TEHNISKAIS APSTIPRINĀJUMS

TEHNISKAIS APSTIPRINĀUMS ITB

AT-15-9031/2012

Pamatojoties uz Infrastruktūras ministrijas 2004.gada 8.novembra direktīvu par tehniskajiem apstiprinājumiem un organizatoriskajām iestādēm, kas pilnvarotas tos izsniegt (Oficiālais laikraksts Nr. 249, 2497.pozīcija), pēc apstiprināšanas procedūras, kas veikta Varšavas Būvniecības tehnoloģiju institūtā pēc tālāk minētā uzņēmuma iesnieguma:

WKRĘT-MET sp. z o.o. sp. komandytowa

ul. Wincentego Witosa 170/176, Kuźnica Kiedrzyńska, 42-233 Mykanów

noteikts būvniecībā izmantojamo izstrādājumu derīgums zem šāda nosaukuma:

PLASTMASAS-METĀLA DĪBEĻI

WKRĘT-MET- vispārējai izmantošanai

Tā laika perioda un principu ietvaros, kas norādīti Pielikumā, kas ir neatņemama šī Tehniskā apstiprinājuma ITB sastāvdaļa.

Termiņa beigu datums:	/zīmogs: Instytut 	Instytut Techniki Budowlanej

2017.gada 18.decembris 	Techniki Budowlanej/	[Būvniecības tehnoloģiju

institūts]

[Būvniecības tehnoloģiju	DIREKTORS

institūts]	/paraksts/

Jans Bobrovičs

[Jan Bobrowicz]

Pielikums:

Vispārīgie un tehniskie risinājumi

Varšava, 2012.gada 18.decembrī.

Tehniskā apstiprinājuma ITB AT-15-9031/2012 dokumentā ir 31 lapa. Šī dokumenta redakciju atļauts kopēt tikai pilnā apjomā. Tehniskā apstiprinājuma redakcijas izvilkumu publicēšanai vai izplatīšanai citā veidā nepieciešama rakstiska Būvniecības tehnoloģiju institūta atļauja.

4

/ITC logotips/ 		AT-15-9031/2012	lapa 2/31

PIELIKUMS

VISPĀRĪGIE UN TEHNISKIE RISINĀJUMI

SATURS

1. APSTIPRINĀJUMA PRIEKŠMETS	3

2. PIELIETOJUMA APZĪMĒJUMS, JOMA UN NOSACĪJUMI	3

3. TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS, PRASĪBAS	4

3.1. Materiāli	4

3.2. Savienojumi.	4

4. IEPAKOJUMS, GLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA	5

5. ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒJUMS	5

5.1. Vispārīgie principi	5

5.2. Sākotnējā testa veids	6

5.3. Uzņēmuma ražošanas pārbaude	6

5.4. Gatavo izstrādājumu testēšana	6

5.5. Testēšanas biežums	7

5.6. Testēšanas metodes	7

5.7. Paraugu ņemšana testēšanai	8

5.8. Testa rezultātu novērtēšana	8

6. OFICIĀLIE JURIDISKIE LĒMUMI	8

7. TERMIŅA BEIGU DATUMS	9

PAPILDU INFORMĀCIJA	9

RASĒJUMI UN TABULAS	11

5

/ITC logotips/ 		AT-15-9031/2012	lapa 3/31

1. APSTIPRINĀJUMA PRIEKŠMETS

Tehniskā apstiprinājuma priekšmets ir plastmasas-metāla dībeļi, ko vispārējai izmantošanai ražo WKRĘT-MET un kas ir minētā uzņēmuma WKRĘT-MET sp. z o.o. sp. komandytowa ražoti izstrādājumi.

Šis apstiprinājums attiecas uz WKRĘT-MET ražotajiem vispārējai izmantošanai paredzētajiem dībeļiem, tajā skaitā dībeļiem ar šādiem apzīmējumiem: SM, SMN, SMK, SMNK, SMKC, SMNKC, KRX, KKX, BKMMX, PX, WX, HX, HOX,KWDX, BKMUX, BKMPX, KNDX, KPK12, KPD, KPO16 un PR.

WKRĘT-MET ražoto vispārējai izmantošanai paredzēto dībeļu kompozītelementi ir plastmasas apvalki un tērauda skrūves. Enkuri attēloti 1.-5.attēlā, bet enkuru izmēri doti 1.-15.tabulā.

WKRĘT-MET ražotie vispārējai izmantošanai paredzētie dībeļi izgatavoti no polipropilēna vai poliamīda, savukārt skrūves izgatavotas no parastā tērauda, oglekļa tērauda un noklātas ar cinka aizsargkārtu, kas nav plānāka par 5 μm. Lai WKRĘT-MET ražotos vispārējai izmantošanai paredzētos dībeļus varētu iestiprināt, nepieciešams grīdā izurbt caurumu un ievietot tajā plastmasas apvalkus. Pēc tam apvalkā tiek ieskrūvēta tērauda skrūve, piespiežot apvalku cauruma iekšējai virsmai, tādējādi izveidojot pastāvīgu savienojuma stiprinājumu. Savienojumus piestiprina grīdai, kā parādīts 6.attēlā.

Nepieciešamās WKRĘT-MET ražoto vispārējai izmantošanai paredzēto dībeļu tehniskās īpašības dotas 3.lapā.

2. APZĪMĒJUMS, PIELIETOJUMA JOMA UN NOSACĪJUMI

WKRĘT-MET ražotie vispārējai izmantošanai paredzētie dībeļi izmantojami daudzpunktu nenesošo konstrukciju elementu stiprinājumu nodrošināšanai parasta betona (klase ne zemāka par C20/25) grīdas segumā atbilstoši PB-EN 206-1:2003 standartiem, ja segumam izmantoti keramiskie ķieģeļi, veseli un nededzināti ķieģeļi ar saspiešanas pretestību, kas nav mazāka par 15 N/mm (klase ne zemāka par 15) atbilstoši PN-EN 771-1:2011 standartiem; ja segumam izmantoti silikāta ķieģeļi ar saspiešanas pretestību, kas nav mazāka par 20 N/mm (klase ne zemāka par 20) atbilstoši PN-EN 771-2:2011 standartiem vai arī ja segumam izmantoti gāzbetona bloki, kuru blīvums sausā stāvoklī nav zemāks par 600 kg/m (novirzes nez zemākas par 600) un vidējā saspiešanas pretestība nav mazāka par 5 N/mm (pretestības klase ne zemāka par 5) atbilstoši PN-EN 771-4:2011 standartiem.

6

/ITC logotips/ 		AT-15-9031/2012	lapa 4/31

Tā kā vispārējai izmantošanai paredzēto WKRĘT-MET savienojumu tuvumā ir korozīva vide, dībeļi izmantojami saskaņā ar PN-EN ISO 2081:2011 un PN-EN ISO 12944-2:2001 standartiem.

Aprēķinātā vispārējai izmantošanai paredzēto WKRĘT-MET savienojumu nestspēja dota 16.tabulā, savukārt montāžas parametri – 17.tabulā.

Plastmasas – metāla savienojumi izmantojami saskaņā ar projektu, kas sagatavots, ņemot vērā Polijā spēkā esošos standartus un būvniecības noteikumus, šī Tehniskā apstiprinājuma prasības, kā arī ražotāja norādes attiecībā uz stiprinājumu veidošanu, izmantojot iepriekšminētos savienojumus.

3. TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS, PRASĪBAS

3.1. Materiāli

Vispārējai izmantošanai paredzēto WKRĘT-MET savienojumu plastmasas apvalki ar SM, SMK, SMKC, KPX, KRX, KKX, PX, WX, HX un KNDX apzīmējumiem jāizgatavo no polipropilēna, savukārt savienojumi ar SMN, SMNK, SMNKC, KNX, BKMMX, HOX, KWDX, BKMUX, BKMPX, KPR, KPK, KPD, KPO un PR apzīmējumiem – no PA6 poliamīda. PA6 polipropilēna un poliamīda raksturojums jāveic ar diferenciālās skenēšanas kalorimetrijas (DSC) grafika palīdzību pēc apstiprinājuma laikā noteiktajiem paraugiem.

Vispārējai izmantošanai paredzēto WKRĘT-MET savienojumu tērauda skrūvēm jābūt izgatavotām no nesakausēta tērauda C9D vai C4D1 stiepļu stieņa saskaņā ar PN-EN ISO 16120-2:2011 standartiem. Skrūves jānoklāj ar cinka aizsargkārtu, kas nav plānāka par 5 μm, izpildot PN-EN ISO 4042:2001/Ap1:2004 standartu prasības.

3.2. Savienojumi

3.2.1. Savienojumu forma un izmēri. Vispārējai izmantošanai paredzēto WKRĘT-MET savienojumu formai un izmēriem jāatbilst 1.-5.attēlam, kā arī 1.-15.tabulai.

3.2.2. Plastmasas apvalku ārējais izskats. Vispārējai izmantošanai paredzēto WKRĘT-MET savienojumu virsmai jābūt gludai, bez plaisām un plīsumiem, kā arī bez izciļņiem vai iespiedumiem.

3.2.3. Savienojumu piestiprināšanai raksturīgā nestspēja. WKRĘT-MET savienojumu piestiprināšanai raksturīgā nestspēja nedrīkst būt zemāka par 18.tabulā doto vispārējai izmantošanai paredzēto nestspēju.

7

/ITC logotips/ 		AT-15-9031/2012	lapa 5/31

4. IEPAKOJUMS, GLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Vispārējai izmantošanai paredzēto WKRĘT-MET savienojumi jāpiegādā ar uzņēmuma iepakošanas sistēmu sagatavotos pilnos komplektos un jāglabā un jātransportē tā, lai tiktu nodrošināts to tehnisko īpašību nemainīgums. Katram iepakotajam komplektam jānorāda šāda informācija:

- izstrādājuma nosaukums,

- ražotāja nosaukums un adrese,

- Tehniskā apstiprinājuma numurs ITB AT-15-9031/2012,

- valsts atbilstības deklarācijas numurs un izdošanas datums,

- tās sertificēšanas iestādes nosaukums, kas piedalījusies atbilstības novērtēšanā,

- izejmateriāla veids,

- būvizstrādājuma marķējums.

Izstrādājums ar būvizstrādājuma marķējumu jāapzīmē saskaņā ar Infrastruktūras ministrijas 2004.gada 11.augusta direktīvu par būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanas veidiem, kā arī par apzīmēšanu ar būvizstrādājuma marķējumu (Oficiālais laikraksts Nr. 198/2004, 2041.pozīcija).

5. ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

5.1. Vispārīgie principi

Saskaņā ar 2004.gada 16.aprīļa 1.likuma 4. un 5.pantu un 1.likuma 8.pantu par būvizstrādājumiem (Oficiālais laikraksts Nr. 92/2004, 881.pozīcija, ar turpmākiem labojumiem) šajā Tehniskajā apstiprinājumā iekļautās preces drīkst pārdot tirgū un būvniecības laikā izmantot atbilstoši to izmantošanas īpašībām un apzīmējumiem, ja ražotājs veicis atbilstības novērtējumu, ja kopā ar Tehnisko apstiprinājumu ITB AT-15-9031/2012 izdota valsts atbilstības deklarācija un preces apzīmētas ar būvizstrādājumu marķējumu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.

Saskaņā ar Infrastruktūras ministrijas 2004.gada 11.augusta direktīvu par būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanas veidiem, kā arī par apzīmēšanu ar būvizstrādājuma marķējumu (Oficiālais laikraksts Nr. 198/2004, 2041.pozīcija) Tehniskajā apstiprinājumā ITB AT-15-9031/2012 iekļauto preču novērtējums ražotājam jāveic, izmantojot 2+ sistēmu.

8

/ITC logotips/ 		AT-15-9031/2012	lapa 6/31

Atbilstības noteikšanai izmantojot 2+ sistēmu, ražotājs kopā ar Tehnisko apstiprinājumu ITB AT-15-9031/2012 var izdot valsts atbilstības deklarāciju, pamatojoties uz:

a) ražotāja uzdevumu:

- sākotnējā testa veids,

- uzņēmuma ražošanas pārbaude,

- rūpnīcā izvēlēto gatavo izstrādājumu (paraugu) testēšana, ko ražotājs veic saskaņā ar apstiprinātu testu plānu, iekļaujot 5.4.3.punktā norādītos testus;

b) akreditācijas iestādes uzdevumu:

- uzņēmuma ražošanas pārbaudes sertifikācija, pamatojoties uz: sākotnējo ražotnes objektu pārbaudi un uzņēmuma ražošanas pārbaudi, kā arī nepārtrauktu uzraudzību, uzņēmuma ražošanas pārbaudes novērtēšanu un apstiprināšanu.

5.2. Sākotnējā testa veids

Sākotnējā testa veids ir tests, lai apstiprinātu nepieciešamās tehniskās un izmantošanas īpašības, un to veic pirms izstrādājuma laišanas tirgū.

Vispārējai izmantošanai paredzēto WKRĘT-MET savienojumu sākotnējā testa veids ietver šo savienojumu stiprinājuma aprēķināto nestspēju, cinka pārklājuma kārtas biezumu uz tērauda skrūvēm, kā arī apvalku izgatavošanai izmantotās plastmasas diferenciālās skenēšanas kalorimetriju (DSC).

Apstiprinājuma procedūras testi, kas kalpoja par pamatu tehnisko un izmantošanas īpašību noteikšanai, veido sākotnējo testu veidu atbilstības noteikšanā.

5.3. Uzņēmuma ražošanas pārbaude

Uzņēmuma ražošanas pārbaude sastāv no:

1) izejmateriālu un materiālu specifikācijas un pārbaudes,

2) pārbaudes un testiem ražošanas procesā, kā arī gatavo izstrādājumu testēšanas (5.4.2.punkts), ko veic ražotājs saskaņā ar iepriekš sastādītu testu plānu, kā arī saskaņā ar principiem un procedūrām, kas norādītas uzņēmuma ražošanas pārbaudes dokumentos, kas pielāgoti ražošanas tehnoloģijai un vērsti uz ražoto izstrādājumu nepieciešamo īpašību iegūšanu.

Ražošanas pārbaudē jāpārliecinās, ka izstrādājumi atbilst Tehniskajam apstiprinājumam ITB AT-15-9031/2012. Ražošanas pārbaudes rezultāti sistemātiski jāreģistrē. Ierakstiem reģistrā jāapstiprina, ka preces atbilst atbilstības novērtēšanas kritērijiem. Attiecīgajām precēm vai preču partijām un attiecīgajai ražošanas informācijai jābūt pilnībā pieejamai identifikācijai un reproducēšanai.

9

/ITC logotips/ 		AT-15-9031/2012	lapa 7/31

5.4. Gatavo izstrādājumu testēšana

5.4.1. Testēšanas programma. Testēšanas programma ietver:

a) kārtējos testus,

b) periodiskos testus.

5.4.2. Kārtējie testi. Kārtējie testi ietver šādu elementu pārbaudi:

a) savienojumu forma un izmēri,

b) plastmasas apvalku virsmas ārējais izskats,

c) tērauda skrūvju cinka pārklājuma biezums.

5.4.3. Periodiskie testi. Periodiskie testi ietver savienojumu stiprinājumu raksturīgās nestspējas pārbaudi un apvalku izgatavošanai izmantotās plastmasas diferenciālās skenēšanas kalorimetriju (DSC).

5.5. Testēšanas biežums

Kārtējie testi jāveic saskaņā ar iepriekš apstiprinātu testu plānu, bet ne retāk kā katrai preču partijai. Preču partijas lielums jānosaka uzņēmuma ražošanas pārbaudes dokumentācijā.

Periodiskie testi jāveic ne retāk kā reizi trīs gados.

5.6. Testēšanas metodes

5.6.1. Savienojumu formas un izmēru pārbaude. Savienojumu formas un izmēru pārbaude jāveic, izmantojot mērīšanas aprīkojumu, kas nodrošina mērījumu precizitāti līdz 0.1 mm plastmasas apvalkiem un mērījumu precizitāti līdz 0.01 mm tērauda skrūvēm.

5.6.2. Plastmasas apvalku virsmas ārējā izskata pārbaude. Plastmasas apvalku virsmas ārējā izskata pārbaude jāveic vizuāli.

5.6.3. Apvalku izgatavošanai izmantotās plastmasas diferenciālās skenēšanas kalorimetrijas (DSC) pārbaude. Apvalku izgatavošanai izmantotās plastmasas diferenciālās skenēšanas kalorimetrijas (DSC) pārbaude jāveic saskaņā ar PN-EN ISO 11357-1:2002 standartiem.

5.6.4. Tērauda skrūvju cinka pārklājuma biezuma pārbaude. Tērauda skrūvju cinka pārklājuma biezuma pārbaude jāveic saskaņā ar PN-EN ISO 2178:1998 vai PN-EN ISO 3497:2006 standartiem.

10

/ITC logotips/ 		AT-15-9031/2012	lapa 8/31

5.6.5. Savienojumu piestiprināšanai raksturīgās nestspējas pārbaude. Savienojumu piestiprināšanai raksturīgās nestspējas pārbaude jāveic, izvelkot savienojumus no grīdas seguma, kā parādīts 18.tabulā. Jaudas mērījums jāveic, izmantojot aprīkojumu ar tādu mērījumu diapazonu, kas pietiekams sagaidāmā destruktīvā spēka vērtībai, pieļaujot pastāvīgu un pakāpenisku jaudas palielinājumu līdz destrukcijai. Mērījumos kļūdas nedrīkst pārsniegt 3% no visa mērījumu diapazona.

5.7. Paraugu ņemšana testēšanai

Paraugi testēšanai jāņem pēc nejaušības principa saskaņā ar PN-N-03010:1983 standartiem.

5.8. Testa rezultātu novērtēšana

Ja visu testu rezultāti ir pozitīvi, saražotās preces jāatzīst kā šī Tehniskā apstiprinājuma ITB prasībām atbilstošas.

6. OFICIĀLIE JURIDISKIE LĒMUMI

6.1. Tehniskais apstiprinājums ITB AT-15-9031/2012 ir dokuments, kas apliecina vispārējai izmantošanai paredzēto WKRĘT-MET savienojumu izmantojamību būvniecībā tādā apjomā, kā norādīts minētā Apstiprinājuma postulātos.

Saskaņā ar 2004.gada 16.aprīļa 1.likuma 4. un 5.pantu un 1.likuma 8.pantu par būvizstrādājumiem (Oficiālais laikraksts Nr. 92/2004, 881.pozīcija, ar turpmākiem labojumiem) šajā Tehniskajā apstiprinājumā iekļautās preces drīkst pārdot tirgū un būvniecības laikā izmantot atbilstoši to izmantošanas īpašībām un apzīmējumiem, ja ražotājs veicis atbilstības novērtējumu, ja kopā ar Tehnisko apstiprinājumu ITB AT-15-9031/2012 izdota valsts atbilstības deklarācija un preces apzīmētas ar būvizstrādājumu marķējumu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.

6.2. Tehniskais apstiprinājums ITB nepārkāpj pilnvaras, kas paredzētas noteikumos par intelektuālā īpašuma aizsardzību, sevišķi Polijas parlamenta 2003.gada 13.jūnija „Chief Whip” izsludināšanā, atsaucoties uz vienotas 2000.gada 30.jūnija Likuma redakcijas iesniegšanu. – Rūpnieciskās īpašuma tiesības (Oficiālais laikraksts Nr. 119, 1117.pozīcija). Šo tiesību nodrošināšana ietilpst šī Tehniskā apstiprinājuma ITB saistībās.

11

/ITC logotips/ 		AT-15-9031/2012	lapa 9/31

6.3. ITB šī Tehniskā apstiprinājuma izdošanā neuzņemas atbildību par jebkādu iespējamu ekskluzīvu vai piešķirtu tiesību pārkāpumu.

6.4. Tehniskais apstiprinājums ITB neatbrīvo ražotāju no atbildības par pienācīgu preču kvalitāti vai uzņēmējus no atbildības par atbilstošu šo preču izmantošanu.

6.5. Izdoto prospektu un reklāmu, kā arī citu dokumentu saturā saistībā ar WKRĘT-MET plastmasas-metāla savienojumu laišanu tirgū un izmantošanu būvniecībā nepieciešams

iekļaut informāciju par Tehniskā apstiprinājuma ITB AT-15-9031/2012 attiecīgajām precēm saņemšanu.

7. TERMIŅA BEIGU DATUMS

Tehniskais apstiprinājums ITB AT-15-9031/2012 ir derīgs līdz 2017.gada 18.decembrim.

Tehniskā apstiprinājuma derīguma termiņu var pagarināt, ja Iesniedzējs vai attiecīgs ierēdnis ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms šī dokumenta termiņa beigu datuma iesniedz Būvniecības tehnoloģiju institūtā atbilstošu pieteikumu.

Beigas.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Saistītie standarti

PN-EN 206-1:2003 Betons. 1.daļa: Prasības, īpašības, ražošana un atbilstība.

PN-EN 771-1:2011 Sienas elementu prasības. 1.daļa: Keramiskie sienas elementi.

PN-EN ISO 2081:2011 Metāla pārklājums un cita veida neorganiskais pārklājums. Elektrolītiskā cinka pārklājums ar papildu dzelzs vai tērauda apstrādi.

PN-EN 771-2:2011 Sienas elementu prasības. 2.daļa: Silikāta sienas elementi.

PN-EN 771-4:2011 Sienas elementu prasības. 4.daļa: Sienas elementi ar autoklāvu šūnveida betonu.

PN-EN ISO 2081:2011 Metāla pārklājums un cita veida neorganiskais pārklājums. Elektrolītiskā cinka pārklājums ar papildu dzelzs vai tērauda apstrādi.

PN-EN ISO 12944-2:2001 Krāsa un laka. Tērauda konstrukcijas pretkorozijas aizsardzība, izmantojot aizsargkrāsas sistēmas. 2.daļa:

Vides klasifikācija.

12

/ITC logotips/ 		AT-15-9031/2012	lapa 10/31

PN-EN ISO 16120-2:2011 Stiepļu stieņi ar nesakausēto tēraudu vilkšanai vai aukstajai velmēšanai. Stiepļu stieņu vispārējās apzīmēšanas prasības.

PN-EN 4042:2001/ Stiprinājuma mehānisma detaļas. Elektrolītiskais pārklājums. Ap: 2004

PN-EN ISO 11357-1:2002 Mākslīgie materiāli. Diferenciālās skenēšanas kalorimetrija (DSC).

1.daļa: Vispārīgie principi.

PN-EN ISO 2178:1998 Nemagnētiskais pārklājums uz magnētiskās bāzes. Pārklājuma biezuma mērīšana. Magnētiskā metode.

PN-EN ISO 3497:2006 Metāla un cietā oksīda pārklājums. Pārklājuma biezuma mērīšana. Mikroskopiskā metode.

PN-N-03010:1983 Statistiskā kvalitātes kontrole. Izstrādājumu paraugu atlase pēc nejaušības principa.

Testēšana un novērtēšana.

1) LOK-00684/A/10. Testēšanas un tehniskā novērtējuma ziņojumi par Wkrętmet dībeļiem ar SM, SMN, KRX, KKX, PX, SK, HK, HOX, KNDX, KWDX apzīmējumiem. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych Oddziału Śląskiego ITB, Katowice, 2010.

2) LOK02-1863/11/R05OSK. Testēšanas ziņojumi un tehniskā informācija par plastmasas – metāla savienojumiem ar KPR apzīmējumu. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych Oddziału Śląskiego ITB, Katowice, 2011.

3) LOK00-01365/11/Z00OSK. Testēšanas ziņojumi un papildu informācija par KRX 6, SMN 8 × 45, KKX 10, KNDX 12, KPD 12, HOX 14, HOX 16 savienojumiem. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych Oddziału Śląskiego ITB, Katowice, 2011.

4) LOK05-1863/12/R08OSK. Testēšanas ziņojumi un papildu informācija par plastmasas – metāla savienojumiem ar PR un KPD apzīmējumiem. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych Oddziału Śląskiego ITB, Katowice, 2012.

5) LOK01-1863/12/R09OSK. Testēšanas ziņojumi un papildu informācija par plastmasas – metāla dībeļiem ar SMN apzīmējumiem. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych Oddziału Śląskiego ITB, Katowice, 2012.

6) D29-30/2011. Testēšanas ziņojumi par DSC analīzi no polimēra izgatavotiem aizbāžņiem ar SMN 8 apzīmējumu (poliamīds) un KKX 10 (poliprofilēns). Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń 2011.

13

/ITC logotips/ 		AT-15-9031/2012	lapa 11/31

RASĒJUMI UN TABULAS

1.rasējums. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļi – vispārējai izmantošanai, ar SM, SMN, SMK, SMNK, SMKC un SMNKC apzīmējumiem	13

2.rasējums. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļi – vispārējai izmantošanai, ar KRX, KKX, BKMMX un PX apzīmējumiem	14

3.rasējums. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļi – vispārējai izmantošanai, ar WX, HX un HOX apzīmējumiem	15

4.rasējums. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļi – vispārējai izmantošanai, ar KWDX, BKMUX, BKMPX, KNDX un KPK 12 apzīmējumiem	16

5.rasējums. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļi – vispārējai izmantošanai, ar KPD, KPO 16 un PR 12 apzīmējumiem	17

6.rasējums. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļi – vispārējai izmantošanai, ar SM (SMN), KRX un KPK-12, piestiprināti pie pamatnes	18

1.tabula. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar SM un SMN apzīmējumiem	19

2.tabula. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar SMK un SMNK apzīmējumiem	20

3.tabula. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar SMKC un SMNKC apzīmējumiem	20

4.tabula. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar KRX apzīmējumu	20

5.tabula. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar KKX un BKMMX apzīmējumiem	21

6.tabula. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar PX apzīmējumu	22

7.tabula. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar WX apzīmējumu	23

8.tabula. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar HX apzīmējumu	23

9.tabula. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar HOX apzīmējumu	23

10.tabula. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar KWDX, BKMUX un BKMPX apzīmējumiem	24

11.tabula. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar KNDX apzīmējumu	25

12.tabula. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar KPK 12 apzīmējumu	25

14

/ITC logotips/ 	AT-15-9031/2012	lapa 12/31

13.tabula. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar KPD apzīmējumu	25

14.tabula. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar KPO 16 apzīmējumu	26

15.tabula. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar PR apzīmējumu	26

16.tabula. Aprēķinātā WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu nestspēja – vispārējai izmantošanai	26

17.tabula. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu montāžas parametri – vispārējai izmantošanai	28

18.tabula. Raksturīgā WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu nestspēja – vispārējai izmantošanai	30

15

/ITC logotips/ 	AT-15-9031/2012	lapa 13/31

a) /rasējums/

/rasējums/

b) /rasējums/

/rasējums/

c) /rasējums/

/rasējums/

1.attēls. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļi – vispārējai izmantošanai, ar SM, SMN, SMK, SMNK, SMKC un SMNKC apzīmējumiem.

a) SM vai SMN dībelis, b) SMK vai SMNK dībelis, c) SMKC vai SMNKC dībelis

16

/ITC logotips/ 	AT-15-9031/2012	lapa 14/31

a) /rasējums/

/rasējums/

b) /rasējums/

/rasējums/

c) /rasējums/

/rasējums/

2.attēls. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībelis – vispārējai izmantošanai, ar KRX, KKX, BKMMX un PX apzīmējumiem. a) KRX dībelis, b) KKX vai BKMMX dībelis, c) PX dībelis

17

/ITC logotips/ 	AT-15-9031/2012	lapa 15/31

a) /rasējums/

/rasējums/

b) /rasējums/

/rasējums/

c) /rasējums/

/rasējums/

3.attēls. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļi – vispārējai izmantošanai, ar WX, HX un HOX apzīmējumiem. a) WX dībelis, b) HX dībelis, c) HOX dībelis

18

/ITC logotips/ 	AT-15-9031/2012	lapa 16/31

a) /rasējums/

/rasējums/

b) /rasējums/

/rasējums/

c) /rasējums/

/rasējums/

4.attēls. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļi – vispārējai izmantošanai, ar KWDX, BKMUX, BKMPX, KNDX un KPK 12 apzīmējumiem. a) KWDX, BKMUX vai BKMPX dībelis, b) KNDX dībelis, c) KPK 12 dībelis

19

/ITC logotips/ 	AT-15-9031/2012	lapa 17/31

a) /rasējums/

/rasējums/

b) /rasējums/

/rasējums/

c) /rasējums/

/rasējums/

5.attēls. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļi – vispārējai izmantošanai, ar KPD, KPO 16 un PR apzīmējumiem. a) KPD dībelis, b) KPO 16 dībelis, c) PR dībelis

20

/ITC logotips/ 	AT-15-9031/2012	lapa 18/31

a) /rasējums/

b) /rasējums/

c) /rasējums/

6.attēls. WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļi – vispārējai izmantošanai, ar SM (SMN), KRX un KPK-12 apzīmējumiem, kas iespiesti pamatnē. a) SM (SMN) dībelis, b) KRX dībelis, c) KPK-12 dībelis

21

/ITC logotips/ 	AT-15-9031/2012	lapa 19/31

1.tabula

WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai,

ar SM un SMN apzīmējumiem

| Poz. | Dībeļa apzīmējums | D, mm | L, mm | d, mm | I, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | SM–5 × 45 SMN–5 × 45 | 5 | 45 | 3,5 | 50 |
| 2. | SM–6 × 40 SMN–6 × 40 | 6 | 40 | 3,9 | 45 |
| 3. | SM–6 × 50 SMN–6 × 50 | 6 | 50 | 3,9 | 55 |
| 4. | SM–6 × 60 SMN–6 × 60 | 6 | 60 | 3,9 | 65 |
| 5. | SM–6 × 70 SMN–6 × 70 | 6 | 70 | 3,9 | 75 |
| 6. | SM–6 × 80 SMN–6 × 80 | 6 | 80 | 3,9 | 85 |
| 7. | SM–8 × 45 SMN–8 × 45 | 8 | 45 | 4,9 | 50 |
| 8. | SM–8 × 60 SMN–8 × 60 | 8 | 60 | 4,9 | 65 |
| 9. | SM–8 × 80 SMN–8 × 80 | 8 | 80 | 4,9 | 85 |
| 10. | SM–8 × 100 SMN–8 × 100 | 8 | 100 | 4,9 | 105 |
| 11. | SM–8 × 120 SMN–8 × 120 | 8 | 120 | 4,9 | 125 |
| 12. | SM–8 × 140 SMN–8 × 140 | 8 | 140 | 4,9 | 145 |
| 13. | SM–8 × 160 SMN–8 × 160 | 8 | 160 | 4,9 | 165 |
| 14. | SM–10 × 80 SMN–10 × 80 | 10 | 80 | 6,9 | 90 |
| 15. | SM–10 × 100 SMN–10 × 100 | 10 | 100 | 6,9 | 110 |
| 16. | SM–10 × 120 SMN–10 × 120 | 10 | 120 | 6,9 | 130 |
| 17. | SM–10 × 140 SMN–10 × 140 | 10 | 140 | 6,9 | 150 |
| 18. | SM–10 × 160 SMN–10 × 160 | 10 | 160 | 6,9 | 170 |
| 19. | SM–10 × 180 SMN–10 × 180 | 10 | 180 | 6,9 | 190 |
| 20. | SM–10 × 200 SMN–10 × 200 | 10 | 200 | 6,9 | 210 |
| 21. | SM–10 × 220 SMN–10 × 220 | 10 | 220 | 6,9 | 230 |

22

/ITC logotips/ 	AT-15-9031/2012	lapa 20/31

2.tabula

WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar SMK un SMNK apzīmējumiem

| Poz. | Dībeļa apzīmējums | D, mm | L, mm | d, mm | I, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | SMK–6 × 40 SMNK–6 × 40 | 6 | 40 | 3,9 | 45 |
| 2. | SMK–6 × 60 SMNK–6 × 60 | 6 | 60 | 3,9 | 65 |
| 3. | SMK–6 × 80 SMNK–6 × 80 | 6 | 80 | 3,9 | 85 |

3.tabula

WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar SMKC

un SMNKC apzīmējumiem

| Poz. | Dībeļa apzīmējums | D, mm | L, mm | d, mm | I, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | SMKC–5 × 35 SMNKC–5 × 35 | 5 | 35 | 3,5 | 40 |
| 2. | SMKC–6 × 40 SMNKC–6 × 40 | 6 | 40 | 3,9 | 45 |
| 3. | SMKC–6 × 60 SMNKC–6 × 60 | 6 | 60 | 3,9 | 65 |

4.tabula

WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar KRX apzīmējumu

| Poz. | Dībeļa apzīmējums | D, mm | L, mm | d, mm | I, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | KRX-6 × 30 | 6 | 30 | 3,5 | 30 |
| 2. | KRX-6 × 35 | 6 | 30 | 3,5 | 35 |
| 3. | KRX-6 × 40 | 6 | 30 | 3,5 | 40 |
| 4. | KRX-6 × 50 | 6 | 30 | 3,5 | 50 |
| 5. | KRX-8 × 40 | 6 | 40 | 4 | 40 |
| 6. | KRX-8 × 45 | 6 | 40 | 4 | 45 |
| 7. | KRX-8/4 × 50 | 8 | 40 | 4 | 50 |
| 8. | KRX-8/4 × 60 | 8 | 40 | 4 | 60 |
| 9. | KRX-8 × 50 | 8 | 50 | 5 | 50 |
| 10. | KRX-8 × 60 | 8 | 50 | 5 | 60 |
| 11. | KRX-8 × 70 | 8 | 50 | 5 | 70 |
| 12. | KRX-8 × 80 | 8 | 50 | 5 | 80 |
| 13. | KRX-8 × 100 | 8 | 50 | 5 | 100 |

23

/ITC logotips/ 	AT-15-9031/2012	lapa 21/31

| 14. | KRX-10 × 50 | 10 | 50 | 5 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | KRX-10 × 60 | 10 | 50 | 5 | 60 |
| 16. | KRX-10 × 70 | 10 | 50 | 5 | 70 |
| 17. | KRX-10 × 80 | 10 | 50 | 5 | 80 |
| 18. | KRX-10 × 100 | 10 | 50 | 5 | 100 |
| 19. | KRX-10/6 × 60 | 10 | 60 | 6 | 60 |
| 20. | KRX-10/6 × 70 | 10 | 60 | 6 | 70 |
| 21. | KRX-10/6 × 80 | 10 | 60 | 6 | 80 |
| 22. | KRX-10/6 × 100 | 10 | 60 | 6 | 100 |
| 23. | KRX-10/6 × 120 | 10 | 60 | 6 | 120 |
| 24. | KRX-12 × 60 | 12 | 60 | 6 | 60 |
| 25. | KRX-12 × 70 | 12 | 60 | 6 | 70 |
| 26. | KRX-12 × 80 | 12 | 60 | 6 | 80 |
| 27. | KRX-12 × 100 | 12 | 60 | 6 | 100 |
| 28. | KRX-12 × 120 | 12 | 60 | 6 | 120 |

5.tabula

WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar KKX un BKMMX

| Poz. | Dībeļa apzīmējums | D, mm | L, mm | d, mm | I, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | KKX-10 × 60 | 10 | 60 | 6 | 60 |
| 2. | KKX-10 × 70 | 10 | 60 | 6 | 70 |
| 3. | KKX-10 × 80 | 10 | 60 | 6 | 80 |
| 4. | KKX-10 × 90 | 10 | 60 | 6 | 90 |
| 5. | KKX-10 × 100 | 10 | 60 | 6 | 100 |
| 6. | KKX-10 × 120 | 10 | 60 | 6 | 120 |
| 7. | KKX-10 × 140 | 10 | 60 | 6 | 140 |
| 8. | KKX-12 × 60 | 12 | 60 | 8 | 60 |
| 9. | KKX-12 × 70 | 12 | 60 | 8 | 70 |
| 10. | KKX-12 × 80 | 12 | 60 | 8 | 80 |
| 11. | KKX-12 × 90 | 12 | 60 | 8 | 90 |
| 12. | KKX-12 × 100 | 12 | 80 | 8 | 100 |
| 13. | KKX-12 × 120 | 12 | 80 | 8 | 120 |
| 14. | KKX-12 × 140 | 12 | 80 | 8 | 140 |
| 15. | KKX-12 × 160 | 12 | 80 | 8 | 160 |
| 16. | KKX-12 × 180 | 12 | 80 | 8 | 180 |
| 17. | KKX-12 × 200 | 12 | 80 | 8 | 200 |
| 18. | KKX-12 × 220 | 12 | 80 | 8 | 220 |
| 19. | KKX-12 × 240 | 12 | 80 | 8 | 240 |
| 20. | KKX-12 × 260 | 12 | 80 | 8 | 260 |

24

/ITC logotips/ 	AT-15-9031/2012	lapa 22/31

5.tabulas turpinājums

| Poz. | Dībeļa apzīmējums | D, mm | L, mm | d, mm | I, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | KKX-14 × 80 | 14 | 80 | 10 | 80 |
| 22. | KKX-14 × 100 | 14 | 80 | 10 | 100 |
| 23. | KKX-14 × 120 | 14 | 80 | 10 | 120 |
| 24. | KKX-14 × 140 | 14 | 80 | 10 | 140 |
| 25. | KKX-14 × 160 | 14 | 80 | 10 | 160 |
| 26. | KKX-14 × 180 | 14 | 80 | 10 | 180 |
| 27. | KKX-14 × 200 | 14 | 80 | 10 | 200 |
| 28. | KKX-14 × 220 | 14 | 80 | 10 | 220 |
| 29. | KKX-14 × 240 | 14 | 80 | 10 | 240 |
| 30. | KKX-14 × 260 | 14 | 80 | 10 | 260 |
| 31. | KKX-16 × 120 | 16 | 100 | 12 | 120 |
| 32. | KKX-16 × 140 | 16 | 100 | 12 | 140 |
| 33. | KKX-16 × 160 | 16 | 100 | 12 | 160 |
| 34. | KKX-16 × 180 | 16 | 100 | 12 | 180 |
| 35. | KKX-16 × 200 | 16 | 100 | 12 | 200 |
| 36. | KKX-16 × 220 | 16 | 100 | 12 | 220 |
| 37. | KKX-16 × 240 | 16 | 100 | 12 | 240 |
| 38. | KKX-16 × 260 | 16 | 100 | 12 | 260 |
| 39. | KKX-16 × 280 | 16 | 100 | 12 | 280 |
| 40. | KKX-16 × 300 | 16 | 100 | 12 | 300 |
| 41. | BKMMX-10 × 80 | 10 | 50 | 6 | 80 |

6.tabula

WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar PX apzīmējumu

| Poz. | Dībeļa apzīmējums | D, mm | L, mm | d, mm | I, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | PX-6 | 6 | 30 | 4 | 45 |
| 2. | PX-8 | 8 | 40 | 4,5 | 55 |
| 3. | PX-10 | 10 | 50 | 5,5 | 65 |
| 4. | PX-10 D | 10 | 60 | 5,5 | 80 |
| 5. | PX-12 | 12 | 60 | 7 | 80 |
| 6. | PX-12 D | 12 | 80 | 8 | 105 |

25

/ITC logotips/ 	AT-15-9031/2012	lapa 23/31

7.tabula

WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar WX apzīmējumu

| Poz. | Dībeļa apzīmējums | D, mm | L, mm | d, mm | I, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | WX-6 | 6 | 30 | 4 | 60 |
| 2. | WX-8 | 8 | 40 | 4,5 | 80 |
| 3. | WX-10 | 10 | 50 | 5,5 | 90 |
| 4. | WX-12 | 12 | 60 | 7,0 | 105 |

8.tabula

WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar HX apzīmējumu

| Poz. | Dībeļa apzīmējums | D, mm | L, mm | d, mm | I, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | HX-12 × 60 | 12 | 60 | 8 | 130 |

9.tabula

WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar HOX apzīmējumu

| Poz. | Dībeļa apzīmējums | D, mm | L, mm | d, mm | I, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | HOX-14 × 120 | 14 | 80 | 10 | 165 |
| 2. | HOX-14 × 160 | 14 | 80 | 10 | 205 |
| 3. | HOX-14 × 190 | 14 | 80 | 10 | 235 |
| 4. | HOX-14 × 230 | 14 | 80 | 10 | 275 |
| 5. | HOX-16 × 160 | 16 | 100 | 12 | 210 |
| 6. | HOX-16 × 190 | 16 | 100 | 12 | 240 |
| 7. | HOX-16 × 230 | 16 | 100 | 12 | 280 |
| 8. | HOX-16 × 270 | 16 | 100 | 12 | 320 |
| 9. | HOX-16 × 300 | 16 | 100 | 12 | 350 |
| 10. | HOX-16 × 350 | 16 | 100 | 12 | 400 |

26

/ITC logotips/ 	AT-15-9031/2012	lapa 24/31

10.tabula

WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar KWDX, BKMUX un BKMPX apzīmējumiem

| Poz. | Dībeļa apzīmējums | D, mm | L, mm | d, mm | I, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | KWDX-12 × 80 | 12 | 60 | 8 | 80 |
| 2. | KWDX-12 × 100 | 12 | 60 | 8 | 100 |
| 3. | KWDX-12 × 120 | 12 | 60 | 8 | 120 |
| 4. | KWDX-12 × 140 | 12 | 60 | 8 | 140 |
| 5. | KWDX-12 × 160 | 12 | 60 | 8 | 160 |
| 6. | KWDX-12 × 180 | 12 | 60 | 8 | 180 |
| 7. | KWDX-12 × 200 | 12 | 60 | 8 | 200 |
| 8. | KWDX-12/80 × 100 | 12 | 80 | 8 | 100 |
| 9. | KWDX-12/80 × 120 | 12 | 80 | 8 | 120 |
| 10. | KWDX-12/80 × 140 | 12 | 80 | 8 | 140 |
| 11. | KWDX-12/80 × 160 | 12 | 80 | 8 | 160 |
| 12. | KWDX-12/80 × 180 | 12 | 80 | 8 | 180 |
| 13. | KWDX-12/80 × 200 | 12 | 80 | 8 | 200 |
| 14. | KWDX-14 × 140 | 14 | 80 | 10 | 140 |
| 15. | KWDX-14 × 160 | 14 | 80 | 10 | 160 |
| 16. | KWDX-14 × 180 | 14 | 80 | 10 | 180 |
| 17. | KWDX-14 × 200 | 14 | 80 | 10 | 200 |
| 18. | BKMUX-12 × 100 | 12 | 80 | 8 | 100 |
| 19. | BKMUX-12 × 120 | 12 | 80 | 8 | 120 |
| 20. | BKMPX-12 × 100 | 12 | 80 | 8 | 100 |
| 21. | BKMPX-12 × 120 | 12 | 80 | 8 | 120 |
| 22. | BKMPX-14 × 140 | 14 | 80 | 10 | 140 |

27

/ITC logotips/ 	AT-15-9031/2012	lapa 25/31

11.tabula

WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar KNDX apzīmējumu

| Poz. | Dībeļa apzīmējums | D, mm | L, mm | d, mm | I, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | KNDX-10 × 100 | 10 | 60 | 7 | 105 |
| 2. | KNDX-10 × 160 | 10 | 60 | 7 | 165 |
| 3. | KNDX-10 × 200 | 10 | 60 | 7 | 205 |
| 4. | KNDX-12 × 100 | 12 | 60 | 8 | 105 |
| 5. | KNDX-12 × 160 | 12 | 60 | 8 | 165 |
| 6. | KNDX-12 × 200 | 12 | 60 | 8 | 205 |

12.tabula

WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar KPK 12 apzīmējumu

| Poz. | Dībeļa apzīmējums | D, mm | L, mm | d, mm | I, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | KPK-12 × 100 N | 12 | 100 | 8 | 100 |
| 2. | KPK-12 × 120 N | 12 | 120 | 8 | 120 |
| 3. | KPK-12 × 140 N | 12 | 140 | 8 | 140 |
| 4. | KPK-12 × 160 N | 12 | 160 | 8 | 160 |
| 5. | KPK-12 × 180 N | 12 | 180 | 8 | 180 |
| 6. | KPK-12 × 200 N | 12 | 200 | 8 | 200 |

13.tabula

WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar KPD apzīmējumu

| Poz. | Dībeļa apzīmējums | D, mm | L, mm | d, mm | I, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | KPD-10 × 100 N | 10 | 100 | 7 | 105 |
| 2. | KPD-10 × 160 N | 10 | 160 | 7 | 165 |
| 3. | KPD-10 × 200 N | 10 | 200 | 7 | 205 |
| 4. | KPD-12 × 100 N | 12 | 100 | 8 | 105 |
| 5. | KPD-12 × 160 N | 12 | 160 | 8 | 165 |
| 6. | KPD-12 × 200 N | 12 | 200 | 8 | 205 |

28

/ITC logotips/ 	AT-15-9031/2012	lapa 26/31

14.tabula

WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar KPO 16 apzīmējumu

| Poz. | Dībeļa apzīmējums | D, mm | L, mm | d, mm | I, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | KPO-16 × 140 N | 16 | 140 | 12 | 150 |
| 2. | KPO-16 × 160 N | 16 | 160 | 12 | 170 |
| 3. | KPO-16 × 200 N | 16 | 200 | 12 | 210 |
| 4. | KPO-16 × 240 N | 16 | 240 | 12 | 250 |

15.tabula

WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu izmēri – vispārējai izmantošanai, ar PR apzīmējumu

| Poz. | Dībeļa apzīmējums | D, mm | L, mm | d, mm | I, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | PR-8 × 80 | 8 | 80 | 6 | 100 |
| 2. | PR-8 × 100 | 8 | 100 | 6 | 120 |
| 3. | PR-10 × 100 | 10 | 100 | 7 | 120 |
| 4. | PR-10 × 135 | 10 | 140 | 7 | 155 |
| 5. | PR-10 × 160 | 10 | 160 | 7 | 180 |

16.tabula

WKRĘ-TMET plastmasas-metāla dībeļu aprēķinātā nestspēja – vispārējai izmantošanai

| Poz. | Dībeļa apzīmē-jums | Iebī-des dzi-ļums mm | Aprēķinātā nestspēja, kN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pamatnes tips |
|  |  |  | Parastais betons (1) | Keramiskie ķieģeļi veseli (2) | Nededzināti ķieģeļi (3) | Silikāt-ķieģeļi (4) | Gāzbetons (5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | SM-5 SMKC-5 | 30 | 0,31 | 0,06 | - | 0,26 | 0,10 |
| 2. | SM-6 SMK-6 SMKC-6 | 30 | 0,23 | 0,18 | - | 0,32 | 0,13 |
| 3. | SM-8 | 40 | 0,42 | 0,21 | - | 0,43 | 0,23 |
| 4. | SM-10 | 50 | 1,13 | 0,36 | - | 1,00 | 0,30 |

29

/ITC logotips/ 	AT-15-9031/2012	lapa 27/31

| Poz. | Dībeļa apzīmē-jums | Iebī-des dzi-ļums mm | Aprēķinātā nestspēja, kN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pamatnes tips |
|  |  |  | Parastais betons (1) | Keramiskie ķieģeļi veseli (2) | Nededzināti ķieģeļi (3) | Silikāt-ķieģeļi (4) | Gāzbetons (5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | SMN-5 SMNKC-5 | 30 | 0,64 | 0,40 | - | 0,42 | 0,08 |
| 6. | SMN-6 SMNK-6 SMNKC-6 | 30 | 0,67 | 0,30 | - | 0,42 | 0,11 |
| 7. | SMN-8 | 40 | 1,08 | 0,48 | - | - | 0,20 |
| 8. | SMN-10 | 50 | 2,02 | 1,34 | - | - | 0,44 |
| 9. | KRX-6 PX-6 WX-6 | 30 | 0,13 | 0,03 | - | 0,05 | - |
| 10. 11. | KRX-8/4 KRX-8 | 40 50 | 0,09 0,24 | - 0,16 | - - | 0,07 0,42 | 0,02 0,12 |
| 12. | KRX-10 | 50 | 0,24 | 0,13 | - | 0,19 | - |
| 13. | KRX-10/6 | 60 | 0,49 | 0,14 | - | 0,48 | 0,20 |
| 14. | KRX-12 | 60 | 0,47 | 0,30 | - | 0,36 | - |
| 15. | KKX-10 BKMMX-10 | 60 | 0,79 | 0,18 | - | 0,35 | 0,28 |
| 16. | KKX-12/60 KWDX-12/60 | 60 | 1,20 | 1,03 | - | 1,00 | 0,45 |
| 17. | KKX-12/80 KWDX-12/80 BKMUX-12 BKMPX-12 | 80 | 1,57 | 1,14 | - | 0,79 | 0,64 |
| 18. | KKX-14 KWDX-14 BKMPX-14 | 80 | 2,17 | 1,22 | - | 1,29 | 0,50 |
| 19. | KKX-16 | 100 | 2,38 | 3,03 | - | 0,74 | 1,28 |
| 20. | PX-8 WX-8 | 40 | 0,23 | 0,12 | - | 0,21 | 0,08 |
| 21. | PX-10 WX-10 PX-10D | 50 | 0,28 | 0,16 | - | 0,47 | 0,06 |
| 22. | PX-12 WX-12 HX-12 PX-12D | 60 | 0,74 | 0,13 | - | 0,61 | 0,18 |
| 23. | HOX-14 | 80 | 9,3 | 4,08 | - | 2,35 | 1,28 |
| 24. | HOX-16 | 100 | 16,86 | 2,39 | - | 2,65 | - |
| 25. | KNDX-10 | 60 | 1,68 | 1,20 | - | 1,53 | 0,48 |

30

/ITC logotips/ 	AT-15-9031/2012	lapa 28/31

16.tabulas turpinājums

| Poz. | Dībeļa apzīmē-jums | Iebī-des dzi-ļums mm | Aprēķinātā nestspēja, kN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pamatnes tips |
|  |  |  | Parastais betons (1) | Keramiskie ķieģeļi veseli (2) | Nededzināti ķieģeļi (3) | Silikāt-ķieģeļi (4) | Gāzbetons (5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26. | KNDX-12 | 60 | 2,51 | 1,49 | - | 1,68 | 0,71 |
| 27. | KPK-12 | 80 | 1,74 | 0,52 | 0,39 | 0,93 | 0,19 |
| 28. | KPD-10 | 70 | 5,19 | 3,79 | 0,70 | 3,72 | 0,86 |
| 29. | KPD-12 | 100 | 1,8 | 1,18 | - | 1,23 | 0,49 |
| 30. | KPO-16 | 120 | 2,59 | 1,88 | 1,34 | 1,72 | 0,87 |
| 31. | PR-8 | 60 | 0,41 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,37 |
| 32. | PR-10 | 70 | 0,84 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,76 |
| 1) – normālas klases C20/25 betons atbilstoši PN-EN 206-1:20 2) – keramiskais ķieģelis, vesels, klase 15 atbilstoši PN-EN 771-1:2011 standartiem 3) – keramiskie nededzinātie ķieģeļi, klase 15 atbilstoši PN-EN 771-1:2011 standartiem 4) – silikātķieģelis, klase 20 atbilstoši PN-EN 771-2:2011 standartiem 5) – gāzbetons, variants 600, klase 5 atbilstoši PN-EN 771-4:2011 standartiem |

17.tabula

| Poz. | Dībeļa apzīmējums | Izurbtā cauruma diametrs d0, mm | Minimālais cauruma dziļums h1, mm | Iebīdes dziļums hef, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | SM-5 SMKC-5 | 5 | 40 | 30 |
| 2. | SM-6 SMK-6 SMKC-6 | 6 | 40 | 30 |
| 3. | SM-8 | 8 | 50 | 40 |
| 4. | SM-10 | 10 | 60 | 50 |
| 5. | SMN-5 SMNKC-5 | 5 | 40 | 30 |
| 6. 7. | SMN-6 SMNK-6 SMNKC-6 SMN-8 | 6 8 | 40 50 | 30 40 |
| 8. | SMN-10 | 10 | 60 | 50 |

31

/ITC logotips/ 	AT-15-9031/2012	lapa 29/31

17.tabulas turpinājums

| Poz. | Dībeļa apzīmējums | Izurbtā cauruma diametrs d0, mm | Minimālais cauruma dziļums h1, mm | Iebīdes dziļums hef, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. | KRX-6 PX-6 WX-6 | 6 | 40 | 30 |
| 10. | KRX-8/4 | 8 | 50 | 40 |
| 11. | KRX-8 | 8 | 60 | 50 |
| 12. | KRX-10 | 10 | 60 | 50 |
| 13. | KRX-10/6 | 10 | 70 | 60 |
| 14. | KRX-12 | 12 | 70 | 60 |
| 15. | KKX-10 BKMMX-10 | 10 | 70 | 60 |
| 16. | KKX-12/60 KWDX-12/60 | 12 | 70 | 60 |
| 17. | KKX-12/80 KWDX-12/80 BKMUX-12 BKMPX-12 | 12 | 90 | 80 |
| 18. | KKX-14 KWDX-14 BKMPX-14 | 14 | 90 | 80 |
| 19. | KKX-16 | 16 | 110 | 100 |
| 20. | PX-8 WX-8 | 8 | 50 | 40 |
| 21. | PX-10 WX-10 PX-10D | 10 | 60 | 50 |
| 22. | PX-12 WX-12 HX-12 PX-12D | 12 | 70 | 60 |
| 23. | HOX-14 | 14 | 90 | 80 |
| 24. | HOX-16 | 16 | 110 | 100 |
| 25. | KNDX-10 | 10 | 70 | 60 |
| 26. | KNDX-12 | 12 | 70 | 60 |
| 27. | KPK-12 | 12 | 90 | 80 |
| 28. | KPD-10 | 10 | 80 | 70 |
| 29. | KPD-12 | 12 | 110 | 100 |
| 30. | KPO-16 | 16 | 130 | 120 |
| 31. | PR-8 | 8 | 70 | 60 |
| 32. | PR-10 | 10 | 80 | 70 |

32

/ITC logotips/ 	AT-15-9031/2012	lapa 30/31

18.tabula

WKRĘT-MET plastmasas-metāla dībeļu raksturīgā nestspēja – vispārējai izmantošanai

| Poz. | Dībeļa apzīmē-jums | Iebī-des dzi-ļums mm | Aprēķinātā nestspēja, kN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pamatnes tips |
|  |  |  | Parastais betons (1) | Keramiskie ķieģeļi veseli (2) | Nededzināti ķieģeļi (3) | Silikāt-ķieģeļi (4) | Gāzbetons (5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | SM-5 SMKC-5 | 30 | 0,56 | 0,16 | - | 0,64 | 0,20 |
| 2. | SM-6 SMK-6 SMKC-6 | 30 | 0,41 | 0,45 | - | 0,80 | 0,25 |
| 3. | SM-8 | 40 | 0,75 | 0,53 | - | 1,07 | 0,45 |
| 4. | SM-10 | 50 | 2,03 | 0,89 | - | 2,51 | 0,60 |
| 5. | SMN-5 SMNKC-5 | 30 | 1,16 | 1,01 | - | 1,04 | 0,16 |
| 6. | SMN-6 SMNK-6 SMNKC-6 | 30 | 1,20 | 0,74 | - | 1,05 | 0,22 |
| 7. | SMN-8 | 40 | 1,95 | 1,19 | - | - | 0,40 |
| 8. | SMN-10 | 50 | 3,63 | 3,34 | - | - | 0,88 |
| 9. | KRX-6 PX-6 WX-6 | 30 | 0,23 | 0,08 | - | 0,13 | - |
| 10. | KRX-8/4 | 40 | 0,16 | - | - | 0,18 | 0,04 |
| 11. | KRX-8 | 50 | 0,44 | 0,41 | - | 1,05 | 0,23 |
| 12. | KRX-10 | 50 | 0,43 | 0,32 | - | 0,48 | - |
| 13. | KRX-10/6 | 60 | 0,88 | 0,35 | - | 1,20 | 0,39 |
| 14. | KRX-12 | 60 | 6,85 | 0,75 | - | 0,90 | - |
| 15. | KKX-10 BKMMX-10 | 60 | 1,43 | 0,46 | - | 0,88 | 0,55 |
| 16. | KKX-12/60 KWDX-12/60 | 60 | 2,16 | 2,57 | - | 2,49 | 0,90 |
| 17. | KKX-12/80 KWDX-12/80 BKMUX-12 BKMPX-12 | 80 | 2,83 | 2,86 | - | 1,97 | 1,27 |
| 18. | KKX-14 KWDX-14 BKMPX-14 | 80 | 3,90 | 3,04 | - | 3,23 | 1,00 |
| 19. | KKX-16 | 100 | 4,28 | 7,58 | - | 4,36 | 2,55 |

33

/ITC logotips/ 	AT-15-9031/2012	lapa 30/31

18.tabulas turpinājums

| Poz. | Dībeļa apzīmē-jums | Iebī-des dzi-ļums mm | Aprēķinātā nestspēja, kN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pamatnes tips |
|  |  |  | Parastais betons (1) | Keramiskie ķieģeļi veseli (2) | Nededzināti ķieģeļi (3) | Silikāt-ķieģeļi (4) | Gāzbetons (5) |
| 20. | PX-8 WX-8 | 40 | 0,41 | 0,30 | - | 0,53 | 0,15 |
| 21. | PX-10 WX-10 PX-10D | 50 | 0,51 | 0,39 | - | 1,17 | 0,12 |
| 22. | PX-12 WX-12 HX-12 PX-12D | 60 | 1,34 | 0,32 | - | 1,52 | 0,36 |
| 23. | HOX-14 | 80 | 16,74 | 10,21 | - | 5,87 | 2,56 |
| 24. | HOX-16 | 100 | 30,35 | 5,98 | - | 6,62 | - |
| 25. | KNDX-10 | 60 | 3,03 | 2,99 | - | 3,83 | 0,96 |
| 26. | KNDX-12 | 60 | 4,52 | 3,73 | - | 4,21 | 1,42 |
| 27. | KPK-12 | 80 | 3,14 | 1,30 | 0,97 | 2,32 | 0,38 |
| 28. | KPD-10 | 70 | 9,35 | 9,48 | 1,76 | 9,29 | 1,71 |
| 29. | KPD-12 | 100 | 3,24 | 2,94 | - | 3,08 | 0,98 |
| 30. | KPO-16 | 120 | 4,66 | 4,71 | 3,35 | 4,29 | 1,00 |
| 31. | PR-8 | 60 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 32. | PR-10 | 70 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 1) – normālas klases C20/25 betons atbilstoši PN-EN 206-1:20 2) – keramiskais ķieģelis, vesels, klase 15 atbilstoši PN-EN 771-1:2011 standartiem 3) – keramiskie nededzinātie ķieģeļi, klase 15 atbilstoši PN-EN 771-1:2011 standartiem 4) – silikātķieģelis, klase 20 atbilstoši PN-EN 771-2:2011 standartiem 5) – gāzbetons, variants 600, klase 5 atbilstoši PN-EN 771-4:2011 standartiem |

34

/Instytut Techniki Budowlanej [Būvniecības tehnoloģiju institūts] logotips/

ISBN 978-83-249-6404-8